## Slide 1: Processor Arch: ISA & Logic

## Slide 2: Instruction-Set Architecture (ISA)

## Slide 3
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
ISA
Instruction-Set Architecture (ISA)
旧译指令集，现在更正式的翻译是指令系统
也常用 Architechture 指代 ISA
一个处理器支持的指令和指令的字节级编码
不同处理器“家族”有着不同的ISA，同一处理器家族的不同型号处理器在 ISA 层面保持兼容
一旦程序被编译为特定指令集下的汇编程序，就不能在其他指令集机器上运行
Intel IA32 x86-64
IBM/Freescale Power
ARM
Application Program
Compiler
OS
ISA
CPU Design
Circuit Design
Chip Layout

## Slide 4
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
ISA
Application Program
Compiler
OS
ISA
CPU Design
Circuit Design
Chip Layout
software 编译器编写者只需要知道哪些指令被允许
hardware 处理器设计者负责指令在硬件层面的实现与执行
软件与硬件之间的接口

## Slide 5
Microarchitecture
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
Application Program
Compiler
OS
ISA
CPU Design
Circuit Design
Chip Layout
微架构 (Microarchitecture)，与 ISA (Architecture) 不同
关注处理器（CPU）内部的设计和实现
描述了处理器如何执行特定体系结构中的指令集，以实现高性能和效率；涉及到处理器的内部组件、数据通路、控制逻辑、缓存、流水线结构等
即使 ISA 相同，Microarchitecture 也可不同
不同的 CPU 制造商和产品线通常有不同的微架构，即使它们
共享相同的体系结构。不同的微架构可以采用不同的设计方法
和技术，以实现不同性能、功耗和特性
x86-64 ISA
Intel: Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Skylake…
AMD: K8, Bulldozer, Piledriver, Zen, Zen2

## Slide 6
ISA
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
ISA
﻿states
﻿instructions and their encodings
﻿ programming conventions
handling of exceptional events
各种状态
指令及其编码
编程规范和异常事件处理

## Slide 7
ISA
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
以下概念是否由ISA规定？
1. registers
2. nop instruction
3. memory address width
4. condition codes, status flags

## Slide 8
ISA
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
以下概念是否由ISA规定？
1. registers
2. nop instruction
3. memory address width
4. condition codes, status flags
Y
Y
Y
Y

## Slide 9
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC & CISC
RISC: Reduced Instruction-Set Computer (ARM, RISC-V, MIPS)
CISC: Complex Instruction-Set Computer (x86: IA32, x86-64; AVX)
RISC
出现晚于CISC
可以用很少的硬件实现，能以高效的流水线结构组织起来
load/store体系结构
无条件码

## Slide 10
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC & CISC
CISC | （早期）RISC
指令类型多，功能丰富；部分指令延迟高 | 指令类型少，功能简单，无延迟高的指令
指令字节编码长度可变 | 指令字节编码长度不可变，通常为4字节
简单/复杂寻址模式 | 简单寻址模式
算术逻辑操作可以访问内存，访存模式多样 | load/store体系结构
机器级程序不可见实现细节 | 机器级程序可见实现细节
有条件码 | 无条件码
栈密集型的过程链接 | 寄存器密集型的过程链接

## Slide 11
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC： MIPS
32*32bit registers

## Slide 12
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC： MIPS
4-byte instructions

## Slide 13
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC or CISC?

## Slide 14
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC or CISC?
lock addl $0x12345678, %es:0x11223344(%eax, %ecx, 8)
26 66 67 F0 81 84 C8 44 33 22 11 78 56 34 12

## Slide 15
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC or CISC?
lock addl $0x12345678, %es:0x11223344(%eax, %ecx, 8)
26 66 67 F0 81 84 C8 44 33 22 11 78 56 34 12
x86-32中最复杂的指令，15字节编码

## Slide 16
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC or CISC?

## Slide 17
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
Concepts
RISC&CISC
Components
RISC or CISC?

## Slide 18
ISA
﻿states
﻿instructions and their encodings
﻿ programming conventions
handling of exceptional events
Y86-64 ISA
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions

## Slide 19
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
﻿states
﻿Programmer-Visible States
%rax | %rsp | %r8 | %r12
%rcx | %rbp | %r9 | %r13
%rdx | %rsi | %r10 | %r14
%rbx | %rdi | %r11 | 
ZF | SF | OF
RF: 程序寄存器
PC: 程序计数器
CC: 条件码
Stat: 程序状态
DMEM: 内存 用虚拟地址引用内存位置

## Slide 20
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
﻿Instructions
﻿instructions and their encodings
0
0
1
0
2
0
rA
rB
3
0
F
rB
4
0
5
0
6
fn
V
D
Dest
7
fn
8
0
Dest
9
0
A
0
F
B
0
F
2
fn
rA
rB
halt
nop
rrmovq rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
jXX Dest
call Dest
cmovXX rA, rB
ret
pushq rA
popq rA
rA
rB
rA
rB
rA
rB
rA
rA
D
icode
ifun
register ID
constant

## Slide 21
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
﻿Instructions
﻿instructions and their encodings
6
fn
Dest
7
fn
2
fn
rA
rB
OPq rA, rB
jXX Dest
cmovXX rA, rB
rA
rB
icode
ifun
register ID
constant
fn | cmovXX | OPq | jXX
0 | rrmovq | addq | jmp
1 | cmovle | subq | jle
2 | cmovl | andq | jl
3 | cmove | xorq | je
4 | cmovne |  | jne
5 | cmovge |  | jge
6 | cmovg |  | jg

## Slide 22
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
Register ID
rA
rB
0:%rax | 4:%rsp | 8:%r8 | C:%r12
1:%rcx | 5:%rbp | 9:%r9 | D:%r13
2:%rdx | 6:%rsi | A:%r10 | E:%r14
3:%rbx | 7:%rdi | B:%r11 | F
register ID
register file: 寄存器堆（寄存器文件）
  存储在CPU中的随机访问存储器
  以register ID作为地址
register ID: 寄存器标识符，4 bit

## Slide 23
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
Constant Word
3
0
F
rB
4
0
5
0
V
D
Dest
7
fn
8
0
Dest
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
jXX Dest
call Dest
rA
rB
rA
rB
D
icode
ifun
register ID
constant
constant
均为8字节（word）
在内存中为小端法编码，因此在指令对应的字节编码中应当从低位字节到高位字节（二进制目标代码存储在内存中）

## Slide 24
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
﻿Details
A
0
F
pushq %rsp
4
irmovq $8,%rbx
subq %rbx,%rsp
rmmovq %rsp,(%rsp)
irmovq $8,%rbx
rmmovq %rsp,-8(%rsp)
subq %rbx,%rsp
B
0
F
popq %rsp
4
irmovq $8,%rax
addq %rax,%rsp
mrmovq -8(%rsp),%rsp
irmovq $8,%rax
mrmovq (%rsp),%rsp
addq %rax,%rsp

## Slide 25
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Programmer-Visible States
Instructions
Exceptions
﻿Exceptions
﻿ programming conventions
handling of exceptional events
Stat: 程序状态
HLT: 处理器执行了一条halt指令
ADR: 处理器试图从（向）非法内存地址读（写） 取指令/读写数据
INS: 遇到非法指令
停止处理器执行指令/调用异常处理程序

## Slide 26
Introduction
Y86-64 ISA
Complement
﻿Y86-64 <-> x86-64
不支持第二变址寄存器和任何寄存器值的伸缩，只支持简单寻址模式 D(rB)
不允许将立即数传送到内存 immovq
Opq指令只对寄存器数据操作
没有pc相对寻址方式，使用绝对地址，因此代码在内存中不能直接被迁移
允许程序使用halt指令
常数值只能被编码为8个字节
无leaq指令
指令集数据类型、指令和寻址方式更少
指令的字节级编码简单，机器代码没有那么紧凑
CPU译码逻辑更简单
……
总的来看，Y86-64是在x86-64的基础上利用RISC的思路进行简化后得到的ISA

## Slide 27
Introduction
Y86-64
Complement
写一个简单的Y86-64汇编程序
设置栈指针
初始化数据
指定程序在内存中的起始位置
指定栈在内存中的起始位置
汇编器伪指令不能缺省

## Slide 28
Introduction
Y86-64
Complement
Y86-64工具链
运行汇编器yas，汇编我们手写的汇编代码
可读机器级代码->二进制目标代码
输出结果是ASCII码格式，方便阅读（类似objdump反汇编得到的结果）
运行指令集模拟器yis，模拟Y86-64可执行程序的执行
不模拟处理器层面的实现
输出在模拟过程中被改变了的寄存器或内存部分，显示原始值和最终值

## Slide 29
﻿Summary
Application Program
Compiler
OS
ISA
CPU Design
Circuit Design
Chip Layout
﻿states
﻿instructions and their encodings
﻿ programming conventions
handling of exceptional events

## Slide 30: Logic and Hardware Unit Design

## Slide 31
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿HCL
硬件控制语言（Hardware Control Languege）
语法与C中逻辑表达式很相似，但也有不同
  HCL不存在部分求值规则（短路表达式）
  (a&&!a) && func(b,c)
我们只用HCL表达硬件设计的控制部分（组合逻辑）
不关注大部分硬件单元的具体实现，把它们当作黑箱
逻辑合成程序根据HCL可以生成有效的电路设计
硬件单元

## Slide 32
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Units
输出与输入几乎同步变化
有微小的延迟
单个逻辑门没有存储功能

## Slide 33
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Combinational Circuits
组合电路/组合逻辑
由很多逻辑门组合起来的计算块（computational block）网络
  三类输入
    系统输入（主输入）
    某个存储器单元的输出
    某个逻辑门的输出
  逻辑门的输出不能连接在一起：矛盾/短路
  网络中无回路，只能计算布尔函数
  没有存储功能，实现与或非的逻辑运算

## Slide 34
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Bit Equality
bool定义位级信号
根据电路直接翻译即可得到HCL表达式

## Slide 35
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Word Equality
int A,B;
HCL中将所有字级信号都声明为int类型，不区分字长

## Slide 36
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Bit Multiplexor
位多路复用器

## Slide 37
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Word Multiplexor
字级多路复用器
HCL 情况表达式
word out = [
select1 : expr1;
select2 : expr2;
···
selectk : exprk;
];
顺序求值，选择第一个求值为1的情况

## Slide 38
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Word Multiplexor
字级四路复用器
HCL 集合关系
bool s = code in { item1, item2, ... };
bool s1 = code in {2,3};
bool s0 = code in {1,3};
word Out4=[
code == 1 : A;
code == 2 : B;
code == 3 : C;
code == 4 : D;
];

## Slide 39
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Combinational Circuits
a
b
!a
!b
!a && b
!b && a
(!a && b) || (!b && a)

## Slide 40
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Hardware Units
硬件单元
一般不关注其硬件实现，当作黑箱即可
介绍三种硬件单元的大致原理（显然都不是组合逻辑）
  ALU
  时钟寄存器
  随机访问存储器
    寄存器文件
    虚拟内存系统

## Slide 41
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿ALU
OPq
addq
subq
andq
xorq
fn
0
1
2
3
ALU也是组合逻辑，但我们不关注其具体实现

## Slide 42
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Clocked Register
时钟寄存器
存储单个位/字
受周期性的时钟信号控制
不同于汇编中的寄存器，更像是一种电路实现的原理
作为输入与输出之间的屏障，有短暂的存储功能
ZF | SF | OF
PC: 程序计数器
CC: 条件码
Stat: 程序状态

## Slide 43
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Clocked Register

## Slide 44
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿Clocked Register
时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R E G | 
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输入 |  | 输出
输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时钟 |  | 
在时钟上升沿采样。假设一开始输出为0
有一些延迟

## Slide 45
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿﻿Random Access Memories: Register File
Clocked Register
Combinational Logic
同时读写同一个寄存器？
with some delay

## Slide 46
Units
HCL
Combination
Hardware
﻿﻿Random Access Memories: Memory
Combinational Logic
with some delay
Clocked Register

## Slide 47: Thanks for watching!