## Slide 1
第三大组
开放实验：胆固醇的定量测定

## Slide 2
实验背景
胆固醇（cholesterol）
  脂质，化学式：C27H46O
结构与性质
  极性头部基团（polar head group）
  类固醇核（steroid nucleus）
  烷基侧链（alkyl side chain）
  两亲性
功能
  绝大多数真核生物的细胞质膜组分
  多种化合物的合成前体
    胆汁酸：胆固醇的极性衍生物
    类固醇激素：性激素、肾上腺素等
Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2017). Lehninger principles of biochemistry (7th ed.). W.H. Freeman.
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
Notes: 实验目的

## Slide 3
实验原理：以酶法为例
灵敏度较高
准确度较高
﻿简单、快速、方便
易实现自动化（试剂盒）
反应条件温和
酶的成本相对较高
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
Li LH, Dutkiewicz EP, Huang YC, Zhou HB, Hsu CC. Analytical methods for cholesterol quantification. J Food Drug Anal. 2019 Apr;27(2):375-386.
Notes: 胆固醇在体内大多与长链脂肪酸结合形成胆固醇酯

## Slide 4
各种方法的比较
灵敏度最高
准确度最高
﻿测量范围广
设备复杂，价格昂贵
需要对样品较多预处理
反应原理简单
测定成本低
灵敏度较低
准确率较低
难以实现自动化
使用有毒有害试剂
反应产生有毒气体
灵敏度较高
准确度较高
﻿简单、快速、方便
易实现自动化（试剂盒）
反应条件温和
酶的成本相对较高
化学法
酶法
质谱法
酶法是目前实验室最常用的检测方法
本次实验计划使用化学法和酶法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工

## Slide 5
实验试剂
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
方法 | 试剂 | 厂家 | 货号 | 状态 | 储存温度 | 库存
通用 | 胆固醇标准品 | 源叶 | S23182-25g | 固态 | -20℃ | 1
 | 无水乙醇 |  |  | 液态 | RT | 2
磷硫铁法 | 三氯化铁（FeCl3·6H2O） |  |  | 固态 | RT | 2
 | 浓磷酸（85%～87%） |  |  | 液态 | RT | 1
 | 浓硫酸（AR） |  |  | 液态 | RT | 1
 | Na2HPO4·12H2O |  |  | 固态 | RT | 1
 | NaH2PO4·2H2O |  |  | 固态 | RT | 1
酶法 | 4-氨基安替比林 |  |  | 固态 | RT | 1
 | 苯酚 |  |  | 固态 | RT | 1
 | 胆酸钠 |  |  | 固态 | RT | 1
 | Triton X-100 |  |  | 液态 | RT | 2
 | 胆固醇酯酶CE | 索莱宝 | C9790-1KU | 储液 | -20℃ | 12
 | 胆固醇氧化酶CHOX | 源叶 | S31003-1KU | 储液 | -20℃ | 12
 | 过氧化物酶POD | 索莱宝 | P8020-10mg | 储液 | -20℃ | 12
试剂盒 | 胆固醇检测试剂盒 |  |  |  | 4℃ | 3

## Slide 6
磷硫铁法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
配置磷硫铁试剂
  配置10%三氯化铁的磷酸溶液
    10gFeCl3·6H2O溶于浓磷酸，定容至100 mL，储于棕色瓶，冷藏
  配置磷硫铁试剂
    取10%三氯化铁的磷酸溶液1.5 mL于100 mL棕色容量瓶内，加浓硫酸定容至100 mL
样品处理
  配置标准胆固醇样品溶液（0.8 mg/mL）
    称取 80 mg 标准胆固醇样品溶于无水乙醇，定容至100 mL
  血浆/肝脏样品
    血浆：在1.5 mL离心管中加入10 μL血浆样品，加40 μL无水乙醇，摇匀，离心（3000 rpm，5 min，室温），取上清备用
    肝脏：选择适当方法匀浆，取匀浆液10 μL于1.5 mL离心管中，加入40 μL无水乙醇，摇匀，离心（3000 rpm，5min，室温），取上清备用

## Slide 7
磷硫铁法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
加样
测定
  加样、混匀后静置10min，设置酶标仪波长为560nm，测定吸光值，利用标准曲线法计算样品浓度
标准曲线 |  |  |  |  |  | 
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...
标准胆固醇溶液(0.8mg/mL)/μL | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
样品溶液/μL | 0 |  |  |  |  | 
磷硫铁溶液/μL | 100 |  |  |  |  | 
无水乙醇/μL | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0
未知样品 |  |  |  |  |  | 
序号 | ob1稀释a1倍 | ob1稀释a2倍 | …… | wt1稀释a1倍 | wt1稀释a2倍 | ……
标准胆固醇溶液(0.8mg/mL)/μL | 0 |  |  |  |  | 
样品溶液/μL | 100 | 50 |  | 100 | 50 | 
磷硫铁溶液/μL | 100 |  |  |  |  | 
无水乙醇/μL | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 

## Slide 8
酶法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
配置胆固醇缓冲液（100mL）
配置酶溶液（100mL）
试剂 | 用量
苯酚 | 132 mg
磷酸二氢钠 | 0.78 g
磷酸一氢钠 | 0.71 g
试剂 | 用量
胆固醇氧化酶 | 12 单位
胆固醇酯酶 | 3.5 单位
过氧化氢酶 | 6700 单位
4-氨基安替比林 | 17mg/dl

## Slide 9
酶法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
样品处理
  血浆样品：离心（20000 g，4 ℃，5 min），取上清液待用
  肝脏样品：电动匀浆/手动匀浆/生物均质器匀浆，离心（20000 g，4℃，5 min）取上清液待用
  样品37℃水浴加热5min
加样
标准曲线 |  |  |  |  |  | 
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
标准胆固醇溶液(50μmol/mL)/μL | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
样品溶液/μL | 0 |  |  |  |  | 
酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  | 
胆固醇缓冲液/μL | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0

## Slide 10
酶法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
加样
未知样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
名称 | wt1稀释a1倍 | wt1稀释a2倍 | wt2稀释a1倍 | wt2稀释a2倍 | wt3稀释a1倍 | wt3稀释a2倍 | ob1稀释a1倍 | ob1稀释a2倍 | ob2稀释a1倍 | ob2稀释a2倍 | ob3稀释a1倍 | ob3稀释a2倍
标准胆固醇溶液(50μmol/mL)/μL | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
样品溶液 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
胆固醇缓冲液/μL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Slide 11
酶法
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
测定和计算
  酶标仪预热30 min，调节波长至500 nm，测定吸光值
  作出标准曲线，计算对应样品的胆固醇含量

## Slide 12
实验设计
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
预实验
  探索两种方法下测定胆固醇的线性范围和检测限，制作两种方法下标准胆固醇样品标准浓度曲线
  分别对两种小鼠各3份小鼠血液和各3份肝脏进行样品处理
    分别测定不稀释以及用胆固醇缓冲液稀释2倍、4倍、8倍、16倍、32倍两个方法下的浓度
    制作相对曲线（吸光值-稀释倍数曲线）判定线性部分，同时对比仪器线性检测范围，作为未来检测的基础

## Slide 13
实验设计
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
正式实验
  标准曲线法
    根据预实验检测结果，对ob/ob和wt小鼠的血液样本和肝脏样本分别进行处理
    测定预实验线性部分3-5种样品稀释浓度下测定样品浓度
    每个样本测定浓度测定进行一次平行实验。
  标准加入法
    选取预实验中处于线性区间中下部的稀释浓度，对ob/ob和wt小鼠的血液样本和肝脏样本分别进行处理
    测定该浓度下标准添加五种不同体积胆固醇浓度测定浓度
    每个样本添加量测定进行一次平行实验
  胆固醇检测试剂盒法
    根据试剂盒说明书，对ob/ob和wt小鼠的血液样本和肝脏样本分别测定胆固醇含量

## Slide 14
实验设计
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
数据处理
  血液样品根据血液体积直接计算血液中胆固醇样品的浓度
  肝脏样品计算质量体积分数或质量分数
  通过标准曲线或标准加入曲线计算待测样品浓度，重复实验取平均后不同稀释浓度之间处理后取平均（同一方法内），计算每一样本的平均值、标准差和结果不确定度
  对同一方法下正常小鼠和ob/ob小鼠测得的血液和肝脏胆固醇浓度进行显著性检验（t检验），判断二者之间的显著性差异
  对同一方法下同一类型小鼠测得的血液和肝脏胆固醇含量分别进行ANOVA检验，判断是否具有显著性差异
  对不同方法下血液胆固醇浓度和肝脏胆固醇浓度分别进行ANOVA检验，判断是否具有显著性差异
  对于没有显著性差异的方法进行所有未见异常测定样本的平均，并计算结果不确定度

## Slide 15
讨论
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
实验的意义
  理解OB蛋白（瘦素）在动物体内的生物学意义
  胆固醇能够维持细胞膜的流动性，转换为其他类固醇激素的重要作用，但是胆固醇过高会诱发许多心血管疾病
实验的难点与可能的误差来源
  难点在于保持不同测量方法之间的平行性
  不同组员完成实验的平行性不够好
  其他固醇以及还原性物质（比如抗坏血酸）可能会影响测定
  其他操作误差
    样品制备时损失了较多胆固醇
    反应时没有控制好每个孔的反应条件
    ...

## Slide 16
小组成员分工
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
第一周：酶法
成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5
酶溶液配制 | 酶溶液配制 | 血液样品制备 | 肝脏样品制备 | 肝脏样品制备
测定胆固醇检测限 | wt小鼠 标准曲线法 | wt小鼠 标准加入法 | ob/ob小鼠 标准曲线法 | ob/ob小鼠 标准加入法
制作胆固醇标准曲线 |  |  |  | 

## Slide 17
小组成员分工
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
第二周：磷硫铁法
成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5
磷硫铁溶液配制 | 标准胆固醇样品 溶液配制 | 血液样品制备 | 肝脏样品制备 | 肝脏样品制备
测定胆固醇检测限 | wt小鼠 标准曲线法 | wt小鼠 标准加入法 | ob/ob小鼠 标准曲线法 | ob/ob小鼠 标准加入法
制作胆固醇标准曲线 |  |  |  | 

## Slide 18
小组成员分工
实验背景与原理
实验方法与设计
讨论
成员分工
第三周：试剂盒方法（酶法）
成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5
测定胆固醇检测限 | wt小鼠 标准曲线法 | wt小鼠 标准加入法 | ob/ob小鼠 标准曲线法 | ob/ob小鼠 标准加入法
制作胆固醇标准曲线 |  |  |  | 

## Slide 19
Thank you!